| PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego |
| --- |
| Nazwa zadania: | częściowa przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek żłobka |
| Nazwy i Kody robót wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): |
|  | CPV 71000000-8 CPV 45000000-7 CPV 45111100-1 CPV 45210000-2 CPV 45300000-0 CPV 45310000-3 CPV 45330000-9 CPV 45331000-6 CPV 45400000-1 CPV 45112723-9 CPV 37535200-9 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Wyposażenie placów zabaw |
| Adres inwestycji: | ul. Opolska 79 47-300 Krapkowice działka nr 94, obręb. Krapkowice, KM3 |
| Zamawiający (inwestor): | Teresa Gola-Nogaj Żłobek Kraina-Skrzatów ul. Szkolna 10 47-300 Krapkowice |
| Sporządzający PFU: | ARCHISKANING Rudolf Schnurpfeil ul. Kasztanowa 69 47-320 GOGOLIN tel. 502 788 711 pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl |
| Miejsce i data opracowania: | Krapkowice, 5 listopada 2019 |

SPIS TREŚCI

I	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1	Informacje wstępne.	4

2	Podstawa realizacji PFU	4

3	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

4	Zakres przedmiotu zamówienia Wykonawcy (w trybie dwuetapowym: „zaprojektuj” + „wybuduj”)	5

4.1	Zamówienie na prace projektowe	5

4.2	Zamówienie na roboty budowlane	6

4.3	Zakres zamówienia nie obejmuje:	6

5	Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia	6

5.1	Lokalizacja obiektu	6

5.2	Uwarunkowania planistyczne	8

5.2.1	Rodzaj inwestycji	8

5.2.2	Warunki wynikające z przepisów odrębnych:	8

5.2.3	Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy są następujące:	9

5.3	Istniejące zagospodarowanie terenu w obszarze objętym opracowaniem	9

5.3.1	Dostępność mediów	10

5.4	Warunki gruntowo-wodne	10

5.5	Podstawowe parametry określające wielkość istniejących obiektów w	10

6	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót	10

6.1	Zakres zamierzenia inwestycyjnego	10

6.2	Informacje podstawowe charakteryzujące obiekt	11

6.2.1	Uwagi ogólne	11

6.2.2	Usytuowanie budynku na działce i zagospodarowanie terenu	11

6.2.3	Wymagania względem budynku żłobka	11

6.2.4	Wymagania szczegółowe dla pomieszczeń żłobka	12

6.2.5	Wymagania dla instalacji wewnętrznych	13

6.2.6	Wymagania dostępności dla niepełnosprawnych	13

6.2.7	Wymagania dodatkowe	14

6.2.8	Wymagania szczególne dotyczące możliwości rozbudowy	14

6.2.9	Warunki ochrony przeciwpożarowej	14

6.2.10	Oszczędność energii i izolacyjność cieplna	15

6.2.11	Oświetlenie naturalne	15

6.2.12	Ochrona przed hałasem	16

6.3	Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego	16

6.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach pow.–kubaturowych	16

6.4.1	Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń	17

6.4.2	Charakterystyczne parametry wielkościowe planowanego budynku	18

II	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	19

1	Etapy i terminy postępu prac przy realizacji zadania	19

1.1	Dokumentacja projektowa:	19

1.1.1	Projekt koncepcyjny wielobranżowy	19

1.1.2	Projekt budowlany	19

1.1.3	Wniosek o pozwolenie na budowę (PNB)	19

1.1.4	Pozwolenie na budowę	19

1.1.5	Projekty wykonawcze, przedmiary robót STWiORB.	19

1.2	Realizacja robót	20

1.2.1	roboty przygotowawcze	20

1.2.2	Roboty budowlane	20

1.2.3	Odbiory i pozwolenie na użytkowanie	20

2	Prace projektowe	20

2.1	Prace przygotowawcze (opracowania przedprojektowe)	21

2.2	Projekt koncepcyjny (dalej zwany PK lub koncepcją):	21

2.3	Projekt budowlany (dalej zwany PB):	22

2.4	Projekt wykonawczy (dalej zwany PW):	23

2.5	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwane STWiORB):	24

3	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	25

3.1	Wymagania Zamawiającego w stosunku do zagospodarowania terenu	25

3.1.1	Prace przygotowawcze:	25

3.1.2	Sieci zewnętrzne (przyłącza, sieci lokalne):	25

3.1.3	Zjazdy, wewnętrzny układ komunikacyjny, miejsca postojowe	26

3.1.4	Droga pożarowa	27

3.1.5	Plac zabaw	27

3.1.6	Zagospodarowanie terenu, zieleń:	28

3.2	Wymagania Zamawiającego w stosunku do obiektu kubaturowego	30

3.2.1	Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne	30

3.2.2	Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych i mechanicznych	36

3.2.3	Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych	37

3.2.4	Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych (niskoprądowych)	40

4	Wymagania względem Wykonawcy po zakończeniu robót budowlanych	44

4.1	Dokumentacja po zakończeniu budowy	44

4.2	Wymagane gwarancje	44

4.2.1	Warunki gwarancji i serwisu:	44

5	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	45

5.1	Informacje szczegółowe wykonania przedmiotu zamówienia	45

5.2	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	45

5.2.1	Prowadzenie robót	45

5.2.2	Wyroby budowlane	46

5.2.3	Zagadnienia BHP	46

III	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	46

1	Dokumenty potwierdzające zgodność zam. budowl. z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów	46

2	Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych	46

3	Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	47

4	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające zamiar nabycia nieruchomości w celu wykonania inwestycji	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	47

6	Inne posiadane informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego	49

6.1	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.	49

SPIS RYSUNKÓW:

Rysunek 1	Lokalizacja planowanej inwestycji na planie miasta Krapkowice	7

Rysunek 2	Lokalizacja planowanej inwestycji – działka nr 387/1	7

Rysunek 3	Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice	7

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1: 	Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

Załącznik nr 2: 	Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Załącznik nr 3: 	Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Załącznik nr 4: 	Decyzja środowiskowa wydana przez Burmistrza Miasta Krapkowice

# OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Informacje wstępne.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niż te, które opisane zostały w niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu.

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do tego odnosiło czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażania stałego i ruchomego zamierzenia inwestycyjnego (zwanego w treści niniejszego PFU „Żłobkiem” lub „Inwestycją”).

Jakiekolwiek przywołanie w PFU niżej wymienionych pojęć (Stron w procesie inwestycyjnym) oznacza:

„Inwestor” (zwany w treści PFU również „Zamawiający”) – Teresa Gola-Nogaj a także wyznaczone przez nią osoby lub firmy sprawującej nadzór inwestorski w imieniu Inwestora nad całością zadania inwestycyjnego lub częścią prac objętych zamówieniem.

„Wykonawca” – wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym, realizującej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy m.in.:

  - zespołu projektowego opracowującego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji projektowej,

  - zespołu realizującego inwestycję (kierownik budowy, kierownicy robót itd.),

  - wszelkich podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę w tym również dalszych podwykonawców.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i dalszych podwykonawców, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel własny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców i dalszych podwykonawców, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów.

„Kontrakt” – umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą.

## Podstawa realizacji PFU

Program Funkcjonalno-Użytkowy sporządzony został na podstawie i z uwzględnieniem:

umowy zawartej z Zamawiającym;

mapy zasadniczej do celów projektowych (opracowanie z listopad 2019 r.);

wytycznych programowych przekazanych Zamawiającego;

Przepisów prawa, w tym przede wszystkim:

  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm).

  - Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.)

  - Ustawa  z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) zwane dalej „Warunkami Technicznymi”.

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych 
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925).

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

  - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 161 poz. 1080).

Polskich norm branżowych związanych z przedmiotem opracowania,

ustaleń roboczych z Zamawiającym

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej, pełno branżowej dokumentacji projektowej na podstawie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej załącznik do niniejszego i uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę dla przedmiotu zamówienia), i wybudowanie wraz z  uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie częściową przebudową budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na  żłobek na kondygnacji parteru (obsługa komunikacyjna, parkingi, przyłącza, sieci wewnętrzne  itp.) oraz placem zabaw i miejscem do wypoczynku dzieci na zewnątrz budynku.

## Zakres przedmiotu zamówienia Wykonawcy (w trybie dwuetapowym: „zaprojektuj” + „wybuduj”)

### Zamówienie na prace projektowe

uzyskanie niezbędnych materiałów wejściowych do projektowania, w tym min:

  - inwentaryzacja zieleni,  plan wycinek, zgoda na wycinkę

  - warunki techniczne dostawy mediów

  - ewentualne inne niezbędne opracowania

opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w niniejszym PFU, w tym przede wszystkim:

  - projekt architektoniczno- budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

  - przedmiary robót

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych, w tym:

  - decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - ewentualnie potrzebnych zgód na wejście w teren należący do osób trzecich

### Zamówienie na roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w niniejszym PFU,

wyposażenie budynku we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu (hydranty urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym instalację hydrantową),

wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym:

  - budowa części przyłączy infrastruktury technicznej ,

  - budowa nawierzchni utwardzonych,

  - budowa placu zabaw,

dostawa i montaż wbudowanego na stałe wyposażenia żłobka, w tym:

  - meble w zabudowie,

  - zabudowane na stałe wyposażenie meblowe i technologiczne aneksu kuchennego (rozdzielni posiłków) w tym kuchenka elektryczna, okap kuchenny itp.,

### Zakres zamówienia nie obejmuje:

dostawy wyposażenia ruchomego żłobka, w tym:

  - mebli ruchomych,

  - ruchomego (nie zabudowanego na stałe) wyposażenia technologiczne aneksu kuchennego (rozdzielni posiłków) 
w tym lodówka, zmywarka, itp.

  - sprzętu audio-wizualnego do zajęć z dziećmi,

  - sprzętu biurowego (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki itp.),

  - szafek pracowniczych, szafek na odzież dzieci , wieszaków i stojaków na odzież,

  - sprzętu porządkowego,

  - stojaków, uchwytów, suszarek, przewijaków, nocników, koszy na śmieci oraz innych elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

## Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia

### Lokalizacja obiektu

Teren przeznaczony na realizację inwestycji jest zlokalizowany w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej i stanowi działkę gruntu nr 94 obr. 0011 Krapkowice (KM3) o powierzchni 0.5460 ha. Teren położony jest w mieście, w odległości około kilometra  na północny zachód od Rynku.

Rysunek 1	Lokalizacja planowanej inwestycji na planie miasta Krapkowice

Rysunek 2	Lokalizacja planowanej inwestycji – działka nr 94.

### Uwarunkowania planistyczne

Teren planowanej inwestycji  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

gminy Krapkowice , uchwała nr XIV/612/2008 .

Przeznaczenie : 1U,MZ, KS, ZP – teren usług, zabudowy zbiorowego zamieszkania, parkingów wydzielonych oraz zieleni urządzonej typu parkowego.

Rysunek 3 Fragment wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice.

#### Rodzaj inwestycji

[…] Inwestycja obejmuje częściową zmianę sposobu zagospodarowania terenu wraz z częściową  przebudową budynku biurowego i zmianą sposobu użytkowania  wolnostojącego na budynek żłobka wraz z niezbędną, uzupełniającą  infrastrukturą techniczną.

#### Warunki wynikające z przepisów odrębnych:

Zagospodarowanie terenu powinno uwzględnia ć wymagania określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz w art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

#### Dla terenu 1U, MZ, KS, ZP o podstawowym przeznaczeniu pod usługi, zbiorowe zamieszkanie, parkingi samochodów osobowych oraz zieleń oraz dopuszczalnym pod administrację i mieszkalnictwo ustala następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1 .  utrzymuje się istniejącą zabudowę , przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie

i rozbudowie ; dopuszczalna likwidacja i realizacja nowej zabudowy;

2.  nieprzekraczalne linie zabudowy należy przyjąć wg rysunku planu;

3.  dopuszcza się obiekt wielofunkcyjny zawierający funkcje mieszkalnictwa zbiorowego i usług;

4.  nakazuje się max. wysokość zabudowy nie przekraczającą 27; budynki od I do max. VI

kondygnacji naziemnych;

5.  nakazuje się  dachy płaskie o nachyleniu od 0o do 15o;

6.  nakazuje się powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 50% powierzchni terenu;

7.  nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% ogólnej powierzchni

zabudowy;

8.  dopuszcza się elewacje w całości lub częściowo szklane;

9.  nakazuje się zieleń urządzoną na powierzchni terenu nie wykorzystanej pod zabudowę,

komunikacje wewnętrzną i inne urządzenia;

10. dopuszcza się reklamy w formie masztów, pylonów in. O wysokości nie przekraczającej 50%

max. wysokości zabudowy;

11. ilość miejsc postojowych na samochody osobowe należy przyjąć wg min. wskaźnika –

1miejsce postojowe na każde 4 miejsc noclegowe hotelu, motelu i pensjonatu oraz dodatkowo

min. 2 miejsca postojowe dla autokarów przy hotelu i motelu; w przypadku usług nie

związanych z hotelem, motelem, pensjonatem 1 miejsce na każde 25m2 tych usług oraz

1 miejsce na każde mieszkanie;

12. dopuszcza się wtórny podział terenu, przy podziale terenu obsługę komunikacyjną zapewnić

drogami dojazdowymi wewnętrznymi;

13. dopuszcza się utrzymanie istniejących placów parkingowych o nawierzchni utwardzonej

z możliwością ich rozbudowy;

14. nakazuje się odprowadzenie ścieków odpadowych z parkingów po ich podczyszczeniu

(separacji) do kanalizacji deszczowej;

15. teren przewidziany do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną

( kablową), teletechniczną ( kablową), gazową, cieplną zdala czynną.

### Istniejące zagospodarowanie terenu w obszarze objętym opracowaniem

Teren, na którym zaplanowano częściową przebudowę żłobka ma mapie zasadniczej oznaczony jest jako Ba- tereny przemysłowe. Teren jest ogrodzony od strony południowo-wschodniej ogrodzeniem betonowym z pozostałych stron jest ogrodzenie z siatki. Istniejący drzewostan stanowią  drzewa  oraz samosiejki. Działka jest zabudowana podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym  z rozległym od strony południowo-zachodnim tarasem z pomieszczeniami gospodarczymi w naziemiu . Działka jest  uzbrojona. Teren działki od drogi publicznej, ul. Opolskiej aż do połowy  budynku – płaski następnie teren jest częściowo obniżony w spadku i ponownie – płaski.

Do działki istnieje dogodny dojazd drogą publiczną: od strony północnej , tj. od strony ul. Opolskiej.

### Dostępność mediów

wodociąg – w ulicy Opolskiej znajduje się sieć wodociągowa Ø80 oraz od strony ul. Kolejowej – sieć wodociągowa

Ø100 i Ø200,

kanalizacja – na działce nr 94 sieć kanalizacji sanitarnej Ø600 do sieci w ul. Kolejowej, Ø500

gaz – sieć gazowa gn160 znajduje się w ulicy Kolejowej,

energia elektryczna – napowietrzna sieć elektroenergetyczna wzdłuż ulicy Opolskiej,

kanalizacja deszczowa w ul. Opolskiej - Ø600 i ul. Kolejowej – Ø500 ,

zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – hydrant ppoż. w ul. Opolskiej.

### Warunki gruntowo-wodne

Inwestor nie dysponuje dokumentacją geotechniczną dla określenia warunków gruntowo-wodnych na terenie planowanego zamierzenie inwestycyjnego. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej nie jest wymagane w przypadku istniejącego budynku, w którym nie stwierdzono m.in. występowania wysokiego poziomu wody gruntowej czy nieprawidłowego osiadania budynku.

### Podstawowe parametry określające wielkość istniejących obiektów

powierzchnia terenu opracowania:			5 460,00 m²

istniejący obiekt budowlany pow. zabudowy :	  	  445,47m2

istniejąca nawierzchnia utwardzona :      		                740,00 m²

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

### Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu częściowej przebudowy budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek żłobka ,  budowie i przebudowie infrastruktury nadziemnej i podziemnej, w skład którego będą wchodziły:

obiekty kubaturowe:

  - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na budynek żłobka.

uzupełnienie uzbrojenia terenu – przyłącza na odprowadzenie wód opadowych z separatorem substancji ropopochodnych w zakresie opisanym w dalszej części PFU oraz budowa nowego przyłącza wody.

kompletne zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

  - chodniki, powierzchnie utwardzone,

  - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

  - częściowa modernizacja i przebudowa ogrodzenia  terenu.

Szczegółowy opis zakresu robót zawarto w dalszej treści PFU.

### Informacje podstawowe charakteryzujące obiekt

#### Uwagi ogólne

Projekt należy opracować ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) w tym przede wszystkim dotyczących wymaganej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt dzieci w żłobku. Należy zapewnić spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa pożarowego określonych w przepisach techniczno-budowlanych dla obiektów kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Obiekt powinien zapewniać podstawową dostępność dla osób niepełnosprawnych w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poziom podłogi pomieszczeń musi znajdować się min. 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku.

#### Usytuowanie budynku na działce i zagospodarowanie terenu

Budynek żłobka należy jest wykonany jako trzykondygnacyjny obiekt wolnostojący,  podpiwniczony w technologii tradycyjnej – murowanej. Zgodnie z zapisami warunków  z miejscowego planu przestrzennego gminy Krapkowice , gdzie powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 0.50 powierzchni działki, czyli 2730 m² oraz powierzchni czynnej biologicznie 0.20

t.j. 1092m2.

Usytuowanie obiektu na działce powinno być takie, aby zapewnić korzystne nasłonecznienie (wymagane przepisami techniczno-budowlanymi) sal wielofunkcyjnych, zajęciowych żłobka oraz optymalne wykorzystanie terenu działki. 
W szczególności należy zapewnić wymagane odległości od granic działki oraz od budynków na działkach sąsiednich (z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa pożarowego).

Wymagania względem budynku żłobka

Budynek żłobka powinien składać się z poszczególnych, głównych stref zapewniających prawidłowe jego funkcjonowanie:

strefa wejściowa z szatnią i pomieszczeniem do przechowywania wózków dziecięcych,

strefa sal wielofunkcyjnych dla dzieci wraz z przynależnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

strefa administracyjna i socjalna,

strefa zaplecza kuchennego – pomieszczenia przyjęcia cateringu, rozdzielnia posiłków i zmywalnia.

Żłobek przewiduje się jako miejsce przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat trzech, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Przewiduje się, że  całkowita ilość dzieci w żłobku nie będzie przekraczać 54. Zespół pomieszczeń przeznaczonych dla każdej grupy powinien się składać z pomieszczenia do prowadzenia zajęć i pomieszczenia do odpoczynku dzieci (sypialni) oraz sanitariatu wraz z pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji nocników i pomieszczeniem porządkowym, przy czym pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
i porządkowe. Dopuszcza się łączenie funkcji prowadzenia zajęć, spożywania posiłków (jadalni) oraz odpoczynku dzieci (sypialni)w pomieszczeniu wielofunkcyjnym.

Wejście do budynku powinno być zaprojektowane jako zadaszone, dostępne za pomocą pochylni zarówno dla wózków dziecięcych, jak również dla użytkowników niepełnosprawnych. Przy wejściu należy przewidzieć domofon, którego panele odbiorcze będą znajdować się w poszczególnych salach zajęciowych. Wózkownia powinna być dostępna z wiatrołapu, należy zapewnić drzwi o odpowiedniej szerokości zapewniającej wygodne manewrowanie wózkiem.

W żłobku nie przewiduje się kuchni. Wyżywienie dla dzieci będzie przygotowywane przez zewnętrzną firmę i dostarczane do żłobka w hermetycznych pojemnikach gotowe do podgrzania i podawania. W żłobku odbywać się będzie porcjowanie i dystrybucja oraz przygotowywanie napojów i kanapek a także przyrządzanie mleka i odżywek dla niemowląt z gotowych mieszanek. Przewidziano aneks kuchenny wyposażony w umywalkę, zlewozmywak, chłodziarkę, kuchenkę elektryczna i mikrofalową oraz osobne blaty robocze: czysty i brudny. Do aneksu kuchennego przylegać będzie zmywalnia połączona z nią szafą przelotową do podawania naczyń stołowych. Pojemniki transportowe cateringu będą niezwłocznie rozpakowywane i odbierane przez dostawcę. W celu zapewnienia sprawnej dostawy posiłków i odbioru pojemników transportowych należy przewidzieć niezależne wejście techniczne zlokalizowane w pobliżu strefy kuchennej.

#### Wymagania szczegółowe dla pomieszczeń żłobka

Szatnia ogólna usytuowana bezpośrednio przy wejściu głównym . Wyposażenie szatni w otwarte szafki indywidualne z ławeczką do siedzenia, wieszakiem na odzież wierzchnią i półką na buty.

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci (sali zabaw, jadalni i pomieszczenia do odpoczynku) wg rozporządzenia (pobyt dzieci powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem): min. 16m² / 5 dzieci + 2,5m² na każde następne dziecko w grupie. Pomieszczenie do odpoczynku (spania, leżakowania) powinno być zlokalizowane w pobliżu sali zabaw, dopuszcza się lokalizację w sali zabaw/jadalni. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt dzieci min. 3.0 m w świetle.

Pomieszczenie do odpoczynku będzie wspólne dla dwóch sąsiadujących grup i powinno mieć powierzchnię przewidzianą na jednoczesny pobyt dzieci z jednej grupy (24 dzieci) oraz powinno być wyposażone w łóżeczka dla wszystkich jednocześnie przebywających dzieci. Zakłada się, że dzieci będą układane do odpoczynku salami.. Każde dziecko będzie miało własny zestaw pościeli, który będzie przechowywany w specjalnej szafie w części sypialnianej.

Zaleca się zastosowanie jednego zespołu sanitarnego wspólnego dla dwóch sąsiednich grup dzieci. 
W pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci zapewnić co najmniej:

1 miskę ustępową i 1 umywalkę na każde 20 dzieci oraz 1 natrysk/brodzik wysoki,

miski ustępowe i umywalki montowane na niższych wysokościach, dostosowanych do potrzeb dzieci,

centralną regulację ciepłej wody (mieszacz) zapewniający temperaturę od 25° do 40°C,

zmywalną, nienasiąkliwą i nieśliską powierzchnię posadzek,

zmywalną i odporną na działanie wilgoci powierzchnię ścian do wysokości co najmniej 2 m,

wentylację wywiewną mechaniczną lub grawitacyjną wspomagana mechanicznie, niezależną od wentylacji ogólnej

przylegające do sanitariatów pomieszczenie do mycia i dezynfekcji nocników wyposażone co najmniej w:

  - muszlę WC

  - basen do mycia nocników

  - umywalkę

  - stanowisko do dezynfekcji nocników

  - półkę do suszenia i przechowywania nocników

#### Wymagania dla instalacji wewnętrznych

wentylacja:

  - mechaniczna z odzyskiem ciepła lub grawitacyjna – do decyzji na etapie projektowania

  - wentylacja pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci – min. 15m³/h na dziecko,

  - wentylacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych niezależna – z wyrzutem powietrza na zewnątrz

ogrzewanie wszystkich pomieszczeń:

  - ogrzewanie grzejnikowe,

źródło ciepła

  - źródłem ciepła będzie kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania

  - należy przewidzieć możliwość wprowadzenia odnawialnego źródła ciepła (np. zestaw kolektorów słonecznych lub pompa ciepła) np. poprzez zastosowanie zbiorników wody z podwójną wężownicą,

Instalacja wodno-kanalizacyjna

  - zasilana z sieci miejskiej sieci wodociągowej

  - ciepła woda z lokalnej kotłowni gazowej

  - łazienki dzieci wyposażyć w centralną regulację ciepłej wody (mieszacz) zapewniający temperaturę od 25° do 40°C,

  - kanalizacja z włączeniem do  kanalizacji sanitarnej,

odprowadzenie wód opadowych

  - zagospodarowanie wód opadowych na własnym terenie zielonym – rozsączanie

oświetlenie naturalne, zgodne z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych dla pomieszczeń żłobka,

oświetlenie sztuczne:

  - należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

  - oświetlenie należy zaprojektować w oparciu o źródła LED tak, aby minimalizować zużycie energii elektrycznej

  - należy zaprojektować i wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z przepisami dotyczącymi ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego,

drzwi wejściowe należy wyposażyć w domofon,

budynek wyposażyć w instalację komputerową LAN, telefon, domofon , system sygnalizacji włamania i napadu (instalacja alarmowa),

w przypadku, gdy nie będzie konieczności wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w autonomiczne czujki dymowe,

ochrona przed hałasem zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami

#### Wymagania dostępności dla niepełnosprawnych

Przebudowywany budynek na potrzeby żłobka wraz z otoczeniem powinien być dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Należy umożliwić osobom niepełnosprawnym (np. rodzicom dzieci) korzystanie obiektu, przynajmniej na kondygnacji parteru. Należy zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne i architektoniczne w celu optymalnego przystosowania dla osób:

o ograniczonej możliwości poruszania się (także poruszających się na wózku):

  - podjazd do głównych drzwi wejściowych

  - szerokości drzwi i wymiary przestrzeni przed drzwiami umożliwiające korzystanie z nich przez osoby na wózkach

  - drzwi bezprogowe lub próg o wysokości nie większej niż 2 cm

  - samozamykacze drzwiowe z opcją blokady w pozycji otwartej,

  - pomieszczenie toalety (w.c.) dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne wyposażone w lustro uchylne ,

niewidzących i niedowidzących

  - czytelna i kontrastowa informacja wizualna

  - oznakowanie dróg komunikacyjnych czytelne dla osób niewidzących (np. poprzez zróżnicowanie posadzki)

#### Wymagania szczególne dotyczące możliwości rozbudowy

Obiekt ma możliwości przyszłej adaptacji ze zmianą sposobu użytkowania pietra na żłobek lub przedszkole.

#### Wymagania dodatkowe

Budynek powinien być przebudowywany i adaptowany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

wydzielania się gazów toksycznych,

obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,

występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

przedostawania się gryzoni do wnętrza,

#### Warunki ochrony przeciwpożarowej

Informacje zawarte w PFU dotyczące warunków ochrony ppoż., należy traktować jako wstępne i wyjściowe do dalszego postępowania. Wszelkie informacje i zalecania projektowo-wykonawcze w tym zakresie musi określać projekt warunków ochrony ppoż, opracowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż. Budynek musi spełniać wszystkie wymagania stawiane dla żłobków zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej:

kategoria zagrożenia ludzi: ZL II,

obudowę dróg ewakuacyjnych zabezpieczyć do EI 15,

maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi:

  - przy jednym dojściu: 10 metrów,

  - przy co najmniej dwóch dojściach: 40 metrów,

podział komunikacji na odcinki długości nie większej niż 50m,

hydrant zewnętrzny –  w odległości max. 75m  ,

hydranty wewnętrzne Ø25 na każdej kondygnacji w strefach pożarowych o powierzchni powyżej 200 m²,

klatka schodowa obudowana i oddymiana z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz,

zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 30 dzieci muszą być co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone 
o co najmniej 5 metrów,

w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 6 dzieci drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczenia,

drzwi muszą otwierać się na 180° lub być wyposażone w samozamykacz,

o konieczności zastosowania instalacji odgromowej zadecyduje projektant.

#### 6.2.10. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych tj. wartość wskaźnika Eph+w oraz wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród i wyposażenia technicznego, muszą odpowiadać wartościom, które wynikają z treści Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, dla budynków wznoszonych 
w okresie od 2017 do 31 grudnia 2020 r. W przypadku gdyby realizacja budynku miała nastąpić po 01. stycznia 2021, wówczas należy odpowiednio stosować współczynniki przenikania obowiązujące od 2021 roku.

Należy zapewnić co najmniej:

współczynniki przenikania ciepła przegród (dla wybranych przegród):

  - ściany zewnętrzne 		UCmax = 0.23 W/m²K (przy ti ≥ 16°C),

  - dachy, strodachy 		UCmax = 0.18 W/m²K (przy ti ≥ 16°C)

  - podłogi na gruncie		UCmax = 0.30 W/m²K (przy ti ≥ 16°C)

współczynniki przenikania ciepła okien i drzwi (dla wybranych elementów):

  - okna, drzwi balkonowe i pow. przeźroczyste nieotwierane Umax = 1.1 W/m²K (przy ti ≥ 16°C)

  - okna połaciowe 					Umax = 1.3 W/m²K (przy ti ≥ 16°C)

  - drzwi w przegrodach zewnętrznych: 			Umax = 1.5 W/m²K (przy ti ≥ 16°C)

cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPh+w:

  - na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej:

Budynek użyteczności publicznej, nie będące obiektami opieki zdrowotnej

EPh+w =45 kWh/m² rok

  - na potrzeby oświetlenia (kWh/m² rok):

dla t0 < 2500 ΔEPL=25;

dla t0 > 2500 ΔEPL=50

#### 6.2.11. Oświetlenie naturalne

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00 – 16.00.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 (zaleca się, aby w pomieszczeniach do zabawy zachować stosunek 1:5).

W innych pomieszczeniach (w tym w pomieszczeniach, osobnych  do odpoczynku) stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi co najmniej 1:12, o ile niniejsze PFU nie zaleca innych wartości. W przypadku lokalizacji pomieszczeń wewnątrz budynku, oświetlenie można zapewnić poprzez świetliki dachowe lub poprzez światło pośrednie np. atrium. Okna pomieszczeń, w których przebywają dzieci należy wyposażyć w żaluzje lub przesłony, tak by była możliwość ochrony przed bezpośrednio wpadającym światłem słonecznym.

#### 6.2.12. Ochrona przed hałasem

Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego hałasu i drgań powodowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez instalacje i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku.

Określa się, iż równoważny poziom dźwięku przenikającego do sal zajęciowych żłobka ze wszystkich źródeł hałasu łącznie nie powinien przekraczać 40 decybeli, a do pomieszczeń przeznaczonych na wypoczynku – 35 decybeli 
(PN-87/B02151/02 - Akustyka budowlana).

Zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach osiągnąć poprzez zastosowanie m.in.:

możliwie szerokich korytarzy,

sytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci tylko z jednej strony korytarza,

oddzielenie pomieszczeń generujących hałas od pomieszczeń dla dzieci pomieszczeniami nie generującymi hałasu,

używanie dźwiękochłonnych materiałów budowlanych,

instalowanie okien i drzwi o odpowiednio wysokich parametrach izolacyjności akustycznej,

stosowanie tłumików i innych elementów zapobiegających przenoszenie dźwięku przez kanały wentylacyjne

### Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego

Zamawiający nie zakłada etapowania robót budowlanych. Należy przyjąć, iż zakup i montaż wyposażenia nie objętego zakresem Wykonawcy opisanym w niniejszym PFU (wyposażenie ruchome budynku), realizowane będzie osobnym postępowaniem.

Obowiązkiem Wykonawcy w końcowym okresie realizacji inwestycji będzie udostępnienie budowy, w celu montażu wszelkiego wyposażenia dostarczanego w ramach osobnego postępowania przez inne firmy.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach pow.–kubaturowych

Uwaga:

Poniższe zestawienie pomieszczeń należy traktować jako minimalny zestaw wymagany, nie wyklucza się wprowadzenia na etapie projektowania dodatkowych pomieszczeń o ile okażą się konieczne pod warunkiem uzgodnienia ich z Zamawiającym. Powierzchnie pomieszczeń podane w zestawieniu należy traktować jako oczekiwane, z dopuszczalną tolerancją ±10%, przy zachowaniu obowiązku zapewnienia minimalnej określonej przepisami powierzchni pomieszczeń.

Numeracja pomieszczeń zgodna z rysunkiem koncepcji. Podano oczekiwaną powierzchnię netto zgodnie z PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych.

#### Zestawienie pomieszczeń :

Parter ( żłobek)  :

1.01	PRZEDSIONEK				4.38 m2

1.02	WÓZKOWNIA				6.92 m2

1.03	HALL					         29.84 m2

1.04	KORYTARZ				         15.07 m2

1.05	SZATNIA 				           8.23 m2

1.06	SZATNIA 				           8.23 m2

1.07	W.C.						4.39 m2

1.08	POMIESZCZENIE SOCJALNE	         13.74 m2

1.09	W.C. PERSONELU				2.87 m2

1.10	KLATKA SCHODOWA			3.80 m2

1.11	SALA WIELOFUNKCYJNA	         69.36 m2

1.12	ŁAZIENKA / W.C.			         10.84 m2

1.13	PRZEDSIONEK				2.58 m2

1.14	ŁAZIENKA / W.C.			         10.90 m2

1.15	SALA WIELOFUNKCYJNA	         69.36 m2

1.16	KORYTARZ				         14.06 m2

1.17	BIURO					5.76 m2

1.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6.72 m2

1.19	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	         13.73 m2

1.20	ZMYWALNIA NACZYŃ		         10.52 m2

1.21	BAWIALNIA				         20.31 m2

RAZEM				       331.61 m2

piętro :

2.01	KLATKA SCHODOWA			3.08 m2

2.02	PRZEDSIONEK				4.13 m2

2.03	ŁAZIENKA				           3.19 m2

2.04	BIURO				           6.43 m2

2.05	KOMUNIKACJA			           3.11 m2

2.06	POM. POMOCNICZE/KOMUNIKACJA14.04 m2

2.07	BIURO				         10.76 m2

2.08	BIURO				         42.57 m2

2.09	KUCHNIA				         10.18 m2

2.10	ŁAZIENKA				           5.76 m2

2.11	KOMUNIKACJA			           5.26 m2

2.12	BIURO				         13.84 m2

2.13	BIURO				         10.79 m2

2.14	W.C.					           1.97 m2

2.15	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE      7.89 m2

2.16	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE     8.32 m2

2.17	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   12.71 m2

2.18	SALA WIELOFUNKCYJNA	         32.09 m2

2.19	SALA WIELOFUNKCYJNA	         35.34 m2

2.20	SALA WIELOFUNKCYJNA	         45.97 m2

2.21	SALA WIELOFUNKCYJNA	         22.85 m2

2.22	W.C.					           9.67 m2

2.23	KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA       27.46 m2

RAZEM				       337.41 m2

#### Charakterystyczne parametry wielkościowe planowanego budynku

powierzchnia zabudowy budynku 	ok. 445.47. m²

powierzchnia netto	ok. 669.02 m²

  - parter	ok. 331.61 m²

  - piętro	ok. 337.41 m²

kubatura brutto  	 ok. 4160,00 m³

gabaryty:	ok. 12.55x 36.02 m

wysokość do kalenicy lub górnej krawędzi elewacji:	max. 8.22 m

liczba kondygnacji:

  - nadziemne 	 2

  - podziemne 	1

Zastrzeżenie:

Nie dopuszcza się pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczeń, których gabaryty określone są przepisami lub wymaganiami określonymi w przepisach. Dotyczy to np. sal zajęciowych i pomieszczeń wypoczynku dla dzieci  wraz pomieszczeniami przynależnymi tych sal. Określone w PFU parametry charakterystyczne dla tych pomieszczeń należy traktować jako minimalne, w stosunku do parametrów wynikających z przywołanych w niniejszym PFU przepisów. W pozostałych przypadkach podane wyżej przekroczenia i pomniejszenia zostaną przez Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem, iż uzyskane powierzchnie 
i kubatury spełniać będą wymogi przepisów i norm oraz zapewnią spełnienie wszystkich minimalnych wymagań 
w zakresie użytkowania, które założono w niniejszym PFU.

Koniec rozdziału I „Ogólny opis przedmiotu zamówienia”.

# OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Etapy i terminy postępu prac przy realizacji zadania

Wymagane terminy wykonania zamówienia, w szczególności prac projektowych i przygotowawczych zostaną określony w kontrakcie na realizację inwestycji. Jeżeli kontrakt nie będzie zawierał terminów cząstkowych dla realizacji prac projektowych, to należy przyjąć niżej określone etapy i terminy postępu prac.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami określonymi w PFU i w kontrakcie, dotyczących niżej określonych terminów, dokumentem nadrzędnym jest umowa (kontrakt).

### Dokumentacja projektowa:

#### Projekt koncepcyjny wielobranżowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego, nie później niż w 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania kontraktu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji 2 egzemplarze projektu koncepcyjnego w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczna (PDF) na płycie CD. Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do przedstawionej koncepcji a Wykonawca ma obowiązek te uwagi uwzględnić o ile nie będzie to stało w sprzeczności z przepisami i zasadami dobrej praktyki projektowej. Jeżeli wprowadzenie poprawek Zamawiającego będzie powodować zwiększenie zakresu lub kosztu robót Wykonawca przedstawi ofertę cenową na roboty dodatkowe, decyzję podejmuje Zamawiający.

#### Projekt budowlany

Wykonawca przedstawi projekt budowlany w wersji elektronicznej (pdf) do akceptacji Zamawiającego, nie później niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania kontraktu. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu 4 egzemplarzy projektu budowlanego w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną (pdf i pliki oryginalne dwg, doc, xls, ath) na płycie CD.

#### Wniosek o pozwolenie na budowę (PNB)

Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego projekt budowlany w odpowiednim wydziale administracji budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, nie później niż 3 dni robocze, licząc od dnia akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego.

#### Pozwolenie na budowę

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę – w trybie urzędowym, nie później niż 65 dni od dnia akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego.

#### Projekty wykonawcze, przedmiary robót STWiORB.

Projekty wykonawcze, STWiORB, przedmiary robót wszystkich branż należy dostarczyć Zamawiającemu, nie później niż 65 dni kalendarzowych, od dnia akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu wykonawczego oraz 2 egzemplarze STWiORB i przedmiaru robót w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną (pdf i pliki oryginalne dwg, doc, xls, ath) na płycie CD.

### Realizacja robót

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych w następującej kolejności:

#### roboty przygotowawcze

Po przekazaniu terenu inwestycji, po dopełnieniu niezbędnych formalności administracyjnych np. zgłoszenia robót, których realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

#### Roboty budowlane

Rozpoczęcie robót budowlanych powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i założeniu dziennika budowy. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość wystąpienia przestojów technologicznych np. związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

#### Odbiory i pozwolenie na użytkowanie

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa kontroli, odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W harmonogramie prac Wykonawca musi przewidzieć niezbędny czas ww. formalności, tak aby inwestycję przekazać Zamawiającemu w terminie określonym umową na roboty budowlane.

## Prace projektowe

### Obowiązki Zamawiającego:

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty:

pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - w dniu podpisania umowy,

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku do stosownego wydziału administracji budowlanej o wydanie pozwolenia na budowę,

mapę do celów projektowych,

ewentualne inne dokumenty lub opracowania dotyczące inwestycji będące w posiadaniu Zamawiającego.

2. Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące przedmiotu umowy w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków.

3. Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej (w każdej fazie jej opracowania) nie później niż w 3 (trzy) dni robocze, licząc od dnia jej złożenia do akceptacji Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy:

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie niżej wymienionej dokumentacji dla inwestycji złożonej z:

1. projektu koncepcyjnego,

2. projektu  budowlanego - wykonawczego,

3. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyżej wymienione części stanowią łącznie dokumentację techniczną inwestycji. Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej części PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z należytą starannością, zgodnie z niniejszym PFU, umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystąpienia do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i terenu objętego opracowaniem oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem celem jego porównania z opracowaniem geodezyjnym (mapą do celów projektowych) . W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a niniejszym PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uwzględni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym PFU, niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie wymagane uzgodnienia, warunki techniczne a także odstępstwa od warunków technicznych, jeśli konieczność uzyskania/sporządzenia odstępstwa wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

### Prace przygotowawcze (opracowania przedprojektowe)

Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie opracować lub uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie opracowania, inwentaryzacje, informacje, warunki techniczne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim:

mapa do celów projektowych,

inwentaryzacja zieleni, plan wycinek, zgoda na wycinkę,

warunki techniczne dostawy mediów ,

ewentualne inne niezbędne opracowania.

### Projekt koncepcyjny (dalej zwany PK lub koncepcją):

Zakres projektu koncepcyjnego musi obejmować:

1) niezbędne bilanse zapotrzebowania i zużycia poszczególnych mediów tj. energii elektrycznej, wody użytkowej, ścieków, gazu, deszczówki itd.

Na podstawie ww. bilansów Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego do właściwych dostawców mediów z wnioskiem o zmianę umowy na dostawę i odbiór poszczególnych mediów lub wydanie warunków technicznych przyłączenia  na przyłącza, które tego będą wymagać, np. odprowadzenie wód deszczowych. W przypadku, gdyby wcześniej wydane warunki przyłączenia okazały się niewystarczające do pokrycia zapotrzebowania na media wynikającego z obliczeń Wykonawcy, ten jest zobowiązany wystąpić do dostawcy o zmianę warunków przyłączenia.

2) koncepcję architektoniczno-budowlaną obiektu:

plan zagospodarowania terenu,

rzuty kondygnacji (przyziemie, piętro, dach),

charakterystyczne przekroje,

niezbędne elewacje obiektu,

założenia i rozwiązania techniczne przyjęte do zaprojektowania instalacji sanitarnych i mechanicznych,

założenia i rozwiązania techniczne przyjęte do zaprojektowania instalacji elektrycznych i niskoprądowych

(część opisowa).

Rysunki wykonać w skali 1:100. Załączyć niezbędny opis oraz zestawienie pomieszczeń z powierzchniami, potwierdzające zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami zawartymi w PFU.

Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym oraz właściwymi instytucjami w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje minimum jedno spotkanie robocze z Zamawiającym. Zaleca się również dokonanie wstępnych uzgodnień koncepcji z rzeczoznawca 
ds. higieniczno-sanitarnych, zabezpieczeń przeciwpożarowych .

Projekt budowlany (dalej zwany PB):

Projekt budowlany należy wykonać zakresie, tj.:

- projekt architektoniczno – konstrukcyjny ,

- projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu,

- projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych:

  - wodno-kanalizacyjnych,

  - instalacje ppoż

  - źródło ciepła ,

  - ogrzewania,

  - wentylacji,

  - instalacji technologicznych,

  - sieci i przyłączy, w tym infrastruktury wymagającej przebudowy (jeżeli wynika to z warunków przyłączenia do sieci).

- projekt instalacji elektrycznych:

  - instalacja gniazd wtyczkowych,

  - instalacja zasilająca urządzenia technologiczne,

  - instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego,

  - instalacja uziemiająca i ochrony odgromowej

- projekt instalacji teletechnicznych:

  - system sygnalizacji napadu i włamania

  - systemy wynikające z warunków ochrony ppoż., np.: SAP z monitoringiem do PSP (jeżeli będzie wymagany),

  - domofon + ewentualna instalacja dzwonkowa.

Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późniejszymi zmianami).

Rysunki dotyczące obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykonać w skali min 1:100.

Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy sporządzenia rzutów zawierających wszystkie instalacje (tzw. planszy koordynacyjnej instalacji wewnętrznych).

### Projekt wykonawczy (dalej zwany PW):

Projekt wykonawczy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462), oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt wykonawczy zrealizować w zakresie branżowym jak dla projektu budowlanego z niżej wymienionymi uszczegółowieniami i uzupełnieniami:

- projekt architektoniczny w skali 1:50 dla rzutów, widoków, przekrojów, elewacji,

- projekt konstrukcyjny zawierający wszelkie niezbędne szczegóły przebudowy,

- projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych (rysunki w skali 1:50); zawierający:

przebieg kanałów wentylacyjnych na rzutach i przekrojach,

dokładne i skoordynowane branżowo rysunki usytuowanie instalacji rurowych wraz z podaniem niezbędnych wymiarów, średnic, domiarów, przepływów, nastaw, itp.

lokalizację i parametry techniczne wszelkich urządzeń instalacyjnych,

schematy instalacji wentylacyjnej,

kotłowni gazowej wody zasilania CO i ciepłej wody użytkowej,

niezbędne rozwinięcia i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej,

zestawienia urządzeń, elementów instalacji, rur, kanałów, itp.,

dokładny opis techniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi przykładowych urządzeń i elementów instalacji.

- Projekt wymaganych zewnętrznych instalacji, sieci i przyłączy

projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem sieci i pozostałego uzbrojenia terenu,

profile, szczegóły , wpustów, zbiorników, separatorów,

bilanse mediów i obliczenia techniczne uzasadniające przyjęte rozwiązania techniczne i materiałowe.

- projekt instalacji elektrycznych (rysunki w skali 1:50) zawierający:

wartości obliczonych prądów zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia wytrzymałości zwarciowej zastosowanych aparatów i przewodów oraz spełnienia warunków ochrony przeciwporażeniowej),

przekroje kabli i przewodów,

przebieg tras kablowych oraz wiązek kablowych,

dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia,

rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego,

rozmieszczenie urządzeń wymagających zasilania w energię elektryczną.

- projekt instalacji teletechnicznych (rysunki w skali 1:50) zawierający:

rozmieszczenie gniazd, detektorów, elementów sterujących dla każdego systemu,

przebieg głównych tras kablowych oraz wiązek kabli.

Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo.

### Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwane STWiORB):

Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonawca wykona STWiORB dla każdej z branż osobno tj. architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne 
i mechaniczne, instalacje elektryczne silno i słaboprądowe, ewentualnie inne, wyżej nie wymienione, a wynikające 
z zakresu robót określonego dokumentacją projektową. STWiORB muszą uwzględniać normy państwowe, instrukcje 
i przepisy stosujące się do robót budowlanych.

STWiORB odnosić się będą do Polskich Norm (PN lub PN-EN), normy branżowych (BN) oraz instrukcji technicznych. Jeżeli nie ma odpowiadających norm polskich, wtedy Zamawiający zaakceptuje wytyczne norm zagranicznych. Normy należy traktować jako integralną część dokumentacji, którą należy czytać łącznie z rysunkami 
i specyfikacjami, gdyby występowały.

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN, PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce, z zastrzeżeniem dotyczącym norm zagranicznych, o którym mowa wyżej.

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu STWiORB do zatwierdzenia. Zatwierdzenie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania.

Dokumentacja techniczna (PK, PB, PW, STWiORB) z chwilą jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, staje się obowiązująca dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane zgodne będą z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Dane określone w dokumentacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową 
(PK, PB, PW) Specyfikacją Techniczną (STWiORB), przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN, PN-EN), Branżowymi Normami (BN), z zastrzeżeniem dotyczącym norm zagranicznych, o którym mowa wyżej.

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

### Wymagania Zamawiającego w stosunku do zagospodarowania terenu

#### Prace przygotowawcze:

Obowiązki Zamawiającego:

- Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy.

Obowiązki Wykonawcy:

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć wykonanie wszelkich niezbędnych prac umożliwiających realizację planowanej inwestycji w tym m.in.:

- Ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, ustawienie niezbędnych tablic/znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca, musi zapewnić całodobowy nadzór placu budowy.

- Zapewnienie dostaw niezbędnych mediów na czas budowy: woda, energia elektryczna.

- Wycinka drzew.

Jeżeli z koncepcji projektowej wyniknie konieczność wykonania wycinki drzew w to jej obowiązek spoczywa na Wykonawcy. Przed jej realizacją Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt pozwolenie na wycinkę. Koszt administracyjny wycinki drzew ponosi Zamawiający. Drewno stanowi własność Zamawiającego a sposób jego zagospodarowania zostanie podany przed przystąpieniem do wycinki.

- Uporządkowanie terenu, zdjęcie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbędnych robót ziemnych.

- Wykonanie niezbędnych dojść, placów i dojazdów na czas budowy.

Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji poszczególnych prac i uzyskać jego zgodę zarówno dla terminów realizacji poszczególnych etapów robót.

#### Sieci zewnętrzne (przyłącza, sieci lokalne):

Zakresem Wykonawcy jest:

ewentualna przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z inwestycją w niezbędnym zakresie,

budowa wszelkich niezbędnych przyłączy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie planowanej inwestycji,

jeżeli z warunków technicznych przyłączenia wydanych przez gestora sieci będzie wynikać, że przyłącze wykonuje gestor sieci wówczas Wykonawca pokrywa koszty wykonania przyłącza przez gestora (zwykle gaz i energia elektryczna).

Planuje się budowę, co najmniej niżej wymienionych przyłączy:

wodnego,

deszczówki,

teletechnicznego (internet szerokopasmowy i telefon).

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania należy przewidzieć skrzynki rozsączające zaś dla odprowadzenia wody opadowej z dachu należy wykonać zbiornik retencyjny o pojemności min. 3 m³ wyposażony w pompę w celu podlewania zieleni. Przelew 
ze zbiornika należy odprowadzić do skrzynek rozsączających.

Przebudowę i budowę przyłączy i sieci lokalnych należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym sporządzonym na podstawie wydanych przez gestorów poszczególnych sieci warunków przyłączenia do sieci.

#### Droga pożarowa

Dla budynku należy zapewnić drogę pożarową zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z późn. zmianami). Podstawową drogą pożarową dla budynku będzie ul. Opolska. Zgodnie z ww. rozporządzeniem droga pożarowa powinna znajdować się w odległości 5-15 m od chronionego budynku. Budynek należy zlokalizować w taki sposób aby w zasięgu 15 m od drogi pożarowej znajdowało się min. 30% obwodu budynku (zgodnie z §12.3 ww. rozporządzenia).

Dopuszcza się inne możliwości rozwiązania drogi pożarowej pod warunkiem uzgodnienia ich z rzeczoznawcą ds. ppoż., a w razie potrzeby uzyskania odstępstwa od przepisów ppoż. wydanego przez właściwego wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

#### Plac zabaw

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie wewnętrznego placu zabaw przeznaczonego wyłącznie do użytku dzieci uczęszczających do żłobka..

W zakres robót związany z wyposażeniem placu zabaw wchodzi:

zakup i montaż terenowych urządzeń zabawowych przeznaczonych dla dzieci w wieku do lat 3 w tym co najmniej:

  - 2 x huśtawka „sprężynowiec”

  - 1 x huśtawka typu „ważka”

  - 1 x piaskownica

wykonanie fundamentów służących do prawidłowego zakotwienia zabawek,

dostawa i wykonanie nawierzchni placów zgodnych z wysokością swobodnego upadku,

oznakowanie placu zabaw oraz poszczególnych urządzeń w niezbędne tablice informacyjne,

dostawa i montaż koszy i ławek przynależnych do placu zabaw,

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ostateczną ilość i rodzaj zabawek, które zostaną zamontowane na placu zabaw, co stanowić będzie podstawę do określenia wielkości (powierzchni) i kształtu placu zabaw i nawierzchni bezpiecznej..

Plac zabaw należy zlokalizować w takim miejscu, aby spełnione zostały co najmniej wymagania w zakresie:

nasłonecznienia,

stosowanych odległości zgodnie warunkami technicznymi, w tym przynajmniej odległości nie mniejszej niż 10m od:

  - wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

  - linii rozgraniczających ulicę,

  - miejsc gromadzenia odpadów stałych,

  - od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wymagania dot. urządzeń zabawowych:

Wyposażenie w zabawki i urządzenia będzie zgodne z normą PN-EN 1176. Wyposażenie placu zabaw będzie tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom z grupy wiekowej 1-3 lata oraz o różnym stopniom sprawności i fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki itp.).

Podstawowe wymogi placu zabaw:

konieczność zachowania stref minimalnych, zgodnie z normą PN-EN 1176-1 (stref wolnych) zgodnie z deklaracją 
i wytycznymi producenta,

stosowanie nawierzchni placów zgodnej z wysokością swobodnego upadku (wg PN-EN 1176-1),

właściwe kotwienie urządzeń uniemożliwiające zmiany lokalizacji urządzenia, w tym:

  - kotwienie nad ziemią: drewno umieszczone na metalowej kotwie lub stopce słupka,

  - umieszczanie w gruncie drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo lub przy użyciu drewna egzotycznego.

możliwe przypadki fundamentowania pod wyposażenie placu zabaw:

  - fundamenty umieszczone 40 cm pod powierzchnią gruntu,

  - fundamenty całkowicie przykryte urządzeniem,

  - zgodnie z rysunkiem normy.

dobór zabawek i urządzeń o wymiarach i parametrach:

  - nie powodujących możliwości zakleszczeń (otwory m.in. okien, drabinek, otworów miedzy stopniami schodów, 
w balustradach, daszkach itd),

  - bez ostrych krawędzi,

  - wyposażone w elementy hamujące ruch.

Podstawowe wyposażenie placu zabaw (poza urządzeniami):

ogrodzenie placu,

regulamin placu,

oznaczenie urządzeń (tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.

ławki – min. 5 szt.,

kosze na śmieci – min. 4 szt.

#### Zagospodarowanie terenu, zieleń:

Trawniki.

Wszelkie wskazane w projekcie obszary zielone znajdujące się wokół budynku należy zagospodarować jako trawnik. Przed wykonaniem trawnika należy teren oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń budowlanych (gruz, styropian, pojemniki, inne rodzaje zanieczyszczeń) oraz z kamienia. Na powierzchni gruntu rozłożyć warstwę ziemi żyznej (ogrodniczej) grubości 20 cm i zagęścić zgodnie z technologią wykonywania trawników rekreacyjnych. Rodzaj trawy (skład gatunkowy) dobrać do przewidywanego sposobu użytkowania terenów zielonych (ogród żłobka), rodzaju gruntu oraz nasłonecznienia, przy czym należy stosować trawy o wysokiej odporności na deptanie i niezbyt intensywnym wzroście. Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie techniki wykonania trawnika:

trawnik wysiewany do gruntu,

trawnik z darni (z rolki).

Opaski wokół budynku, o szerokości minimalnej 60cm, z wypełnieniem żwirem płukanym lub kruszywem ozdobnym rozłożonym równomiernie na całej powierzchni do głębokości min. 10cm oddzielając od podłoża geowłókniną (z wywinięciem na ścianę), zakończenie opaski obrzeżem chodnikowym betonowym.

Ławki – min. 3 szt w okolicy placu zabaw. Podpory, siedzisko i oparcie ławek powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Kształt i wygląd oraz ich lokalizacja ławek – do akceptacji Zamawiającego.

Stojaki na rowery – na min. 4 rowery. Element typowy w formie odwróconej litery U, umożliwiające oparcie i przypięcie roweru. Nie dopuszcza się stojaków typu „sprężyna” lub innych trzymających wyłącznie koło roweru. Lokalizacja stojaków do uzgodnienia z na etapie projektu.

### Wymagania Zamawiającego w stosunku do obiektu kubaturowego

#### Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne

Fundamenty

Dotyczy wykonania stref wyjściowych ( zostaną przebudowane , tj. rozebrane i ponownie wykonane zgodnie z obowiązującym warunkami obowiązującymi w budownictwie ) i podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych poprzez bezpośrednie w postaci ław żelbetowych monolitycznych. Ściany fundamentowe z betonowych bloczków fundamentowych lub monolityczne żelbetowe.

Dopuszcza się rozwiązanie posadowienia w postaci płyty fundamentowej na podsypce żwirowej.

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne):

Istniejące- roboty wymagalne jedynie na etapie przebudowywania fragmentów ścian .

Zaleca się przyjęcie takie rodzaju materiału, którego nośność pozwoli na zminimalizowanie robót mokrych oraz na przeniesienie obciążeń, o których mowa 
w punkcie związanych z ewentualną przyszłą nadbudową, o której mowa w punkcie 6.2.7 niniejszego PFU. W razie konieczności w ścianach wykonać żelbetowe rdzenie wzmacniające.

Ściany działowe:

z bloczków ściennych ceramicznych, gazobetonowych lub gipsowych. Zaleca się zastosowanie gipsowych bloków ściennych o grubości 80mm, nie wymagających tynkowania (np. Multigips). Ze względu na charakter obiektu i sposób jego użytkowania nie dopuszcza się stosowania ścian działowych typu gips-karton z wyjątkiem ewentualnych obudów szachtów instalacyjnych.

Ścianki instalacyjne

w pomieszczenia mokrych (obszar higieniczno-sanitarny):wilgotnych stosować płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, zagruntowane fabrycznie lub uzupełnienia w postaci przemurowań

z elementów drobnowymiarowych na zaprawie. W przypadku konstrukcja ścianek musi być przystosowana do przeniesienia obciążeń wynikających z obłożenia ściany płytkami ceramicznymi z klejem. Ruszt ścianek wykonać jako stalowy.

Wszelkie wyposażenie typu umywalka, muszla ustępowa itp. musi zostać powieszone do konstrukcji systemowej umożliwiającej podwieszenie przyborów. Konstrukcję ścianki instalacyjnej zakotwić w podłodze lub w ścianie, ograniczając obciążenie ścianki przyborami.

Wszystkie obejmy stabilizujące rury wodociągowe i kanalizacyjne muszą być wyposażone we wkładki gumowe lub wykonane z innego materiału eliminującego możliwość przenoszenia drgań, wywołanych przepływem wody i ścieków, 
z rury na konstrukcję.

Stropodach: istniejący wymagający jedynie bieżących napraw jego  elementów i kominów.

W przypadku zlokalizowania urządzeń technicznych na dachu (centrale wentylacyjne, panele solarne itp.) nie powinny one wystawać ponad krawędź wokół dachu płaskiego.

Pokrycie dachu:

w przypadku dachu płaskiego: papy asfaltowe modyfikowane polimerami lub membrana dachowa PVC o grubości min. 1.8 mm.

w przypadku dachu stromego pokrycie z paneli blaszanych profilowanych łączonych na rąbek stojący

Stropy

Zakłada się wykonanie jedynie fragmentów stropów na poziomie parteru w celu wyrównania ich z poziomem w przebudowywanych łazienkach. Stropy zostaną wykonane jako żelbetowe.

Schody wewnętrzne

Klatka schodowa wewnętrzna żelbetowa, zgodna z wymaganiami dla budynku żłobka:

min. szerokość biegu:		1.2 m, lecz niemniej niż 0,6 m szerokości na 100 osób

min. szerokość spocznika:	0.3 m

maks. wysokość stopnia:	0.15 m

Powierzchnia schodów powinna być nieśliska, zabezpieczająca przed upadkiem. Balustrady obustronne z dodatkowym pochwytem dla dzieci. Klatka schodowa powinna być obudowana i zamykana drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Ocieplenie:

ściany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS na całej wysokości ściany (od poziomu ław fundamentowych),

ściany nadziemia: wełna skalna mineralna klasy A1 lub styropianem EPS (jeżeli względy ochrony pożarowej dopuszczą stosowanie styropianu),

dach / stropodach – w przypadku zastosowania dachu stromego wykonać warstwę izolacji termicznej z wełny mineralnej lub granulatu z wełny mineralnej.

Grubość i właściwości materiałów wg projektowanej charakterystyki energetycznej.

Elewacja / ściany zewnętrzne warstwowe:

Elewacja w systemie dociepleń metodą lekką – mokrą. Zastosować tynki cienkowarstwowe zbrojone siatką z włókna szklanego. Rodzaj tynku do akceptacji Zamawiającego, który przy doborze tynku będzie kierował się następującymi cechami:

trwałością,

odpornością na zabrudzenia,

odpornością na glony,

odpornością na uderzenia,

paroprzepuszczalnością,

mrozoodpornością,

łatwością czyszczenia i odnawiania.

Kolorystka elewacji do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego.

Tynkowanie

tynki we wszystkich pomieszczeniach po licznych przekucia i wykonywaniu bruzd instalacyjnych po ich uzupełnieniu, przefilcować, wykonać w jakości - do malowania, z wyjątkiem powierzchni ścian pod okładziny z płytek ceramicznych oraz ścian z bloczków gipsowych nie wymagających tynkowania

pomieszczenia techniczne: tynki cementowo-wapienne kat III, malowane farbą na biało (o ile względy użytkowe lub formalne nie będą wymagały ułożenia glazury),

pomieszczenia o wilgotności powietrza do 70% (w szczególności oddziały żłobka, pomieszczenia administracyjne, komunikacja): tynki gipsowe nanoszone mechanicznie, malowane w kolorach zaakceptowanych przez Zamawiającego,

pomieszczenia mokre, oraz pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego: tynki cementowo-wapienne kat III, zagruntowane, z gładzią gipsową - malowane farbą lateksową w kolorze białym, do poziomu + 2.05m, płytki ceramiczne lub gresowe.

Malowanie ścian

pomieszczeń i obszarów przeznaczonych dla dzieci, komunikacji oraz pomieszczeń w części administracyjnej: Powierzchnie ścian sal dla dzieci w żłobku nie wymagających stosowania glazury, malować zmywalnymi farbami dekoracyjnymi, lateksowymi, przeznaczonymi do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych . Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

Wymagania:

posiadanie atestu higienicznego PZH,

odporność na zmywanie i szorowanie na mokro według PN-EN 13300:2002 - klasa 1 na całej wysokości ściany,

farba ekologiczna, bezzapachowa.

Uwaga:

W pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci oraz w komunikacji ogólnej i szatni zaleca się wprowadzenie elementów graficznych np. w postaci wielkoformatowych naklejek lub artystycznego malarstwa ściennego o tematyce dziecięcej. Wskazane jest zastosowanie zróżnicowanego motywu graficznego w salach poszczególnych grup. 
W przypadku zastosowania motywów objętych prawami autorskimi lub będących zastrzeżonymi znakami towarowymi 
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania praw (licencji) do wykorzystania tych znaków / motywów.

Okładziny ścienne:

Pomieszczenia mokre (higieniczno-sanitarne), kuchenne oraz inne, w których wymaga się stosowanie okładziny zmywalnej) zastosować glazurę lub gres z przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej . Płytki układać do wysokości co najmniej do krawędzi nadproży drzwiowych (jeżeli warunki techniczne lub przepisy nie nakazują inaczej). Powyżej linii płytek ściany malować farbami lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, z gruntowaniem.

Lustra nad umywalkami montować jako wklejane w miejsce płytek, wymiarami dostosowane do wielkości płytek tak, aby nie było konieczności docinania płytek wokół lustra. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, do pomieszczeń użyteczności publicznej (o podwyższonej odporności mechanicznej). Wysokość montażu lustra dopasować do potrzeb użytkowników (dzieci / dorośli)

Obudowy pionów, szafki i tablice techniczne instalacyjne:

obudowy pionów instalacyjnych, szachtów, przewodów wentylacyjnych itp. wykonać z płyt takich jakie wymagane 
są w pomieszczeniach mokrych wg niniejszego PFU (na stelażu systemowym). Przestrzeń w obudowie szczelnie wypełniona wełną mineralną,

szafki instalacyjne oraz tablice sterownicze i instalacyjne należy wbudować w możliwie mało wyeksponowanych miejscach. Położenie szafek skoordynować z aranżacją pomieszczeń. Jeżeli nie będzie innych wymagań, pomalować na jednolity kolor, w dostosowaniu do kolorystki pomieszczeń lub obszaru użytkowego.

Stolarka okienna:

W przypadku wymiany zastosować okna w ramach z PCV lub aluminiowe , o współczynnikach izolacyjności termicznej wynikających z warunków technicznych obowiązujących od 01 stycznia 2017 do 31.12.2020 r. . Okna wyposażone w ograniczniki otwarcia.

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, gr. min. 0,8 mm, nie dopuszcza się parapetów z PVC. Kolorystyka zgodnie z projektem. Parapet należy wyprofilować ze spadkiem „na zewnątrz” w sposób uniemożliwiający penetrację wody opadowej do wewnątrz. Parapety wewnętrzne z konglomeratu o gr. 3 cm lub z płyty wiórowej laminowanej HPL.

Stolarka drzwiowa:

stosować wyłącznie drzwi przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (posiadające atest), wyposażone w 3 zawiasy systemowe stalowe,

skrzydło z płyty wiórowej otworowanej, w okleinie CPL (zalecane HPL) grubości min. 0,7 mm (nie dotyczy drzwi przeszklonych i ppoż),

drzwi do sal żłobka – wyposażone w samozamykacz, zaleca się zastosowanie drzwi przeszklonych,

drzwi z odpornością pożarową – zgodnie z projektem zabezpieczeń ppoż.; nie powinny wyróżniać się wizualnie 
od innych drzwi w danej strefie funkcjonalnej,

drzwi zewnętrzne, drzwi wiatrołapu, drzwi z szatni do holu komunikacyjnego wykonać jako przeszklone w profilach aluminiowych z wypełnieniem szybą bezpieczną,

drzwi zewnętrzne o współczynnikach izolacyjności termicznej wynikających z aktualnych warunków technicznych,

ościeżnica, skrzydło oraz ewentualny próg stanowić mają komplet od jednego producenta,

drzwi wewnętrzne bezprogowe, progi w drzwiach zewnętrznych o wysokości max. 1.5 cm,

szerokość drzwi wg warunków technicznych (warunki ewakuacji) z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych,

wysokość drzwi w świetle, o ile inne zapisy PFU lub przepisy techniczne nie określają inaczej - min. 2,05m,

kolorystyka wg projektu aranżacji wnętrz,

drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń porządkowych:

  - z obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty,

  - z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi

  - wyposażone w samozamykacz (nie dotyczy wejść do łazienek dla dzieci),

wszystkie ościeżnice wewnątrzlokalowe (o ile niniejsze PFU nie określa inaczej) kątowe lub regulowane, metalowe ze stali ocynkowanej lub szczotkowanej, malowane w kolorze dostosowanym do wybranej kolorystyki stolarki.

w pomieszczeniach technicznych zastosować drzwi techniczne, o parametrach:

  - odporność ogniowa – zgodnie z projektem warunków ochrony ppoż. (min. EI30),

  - drzwi pełne, fabrycznie wykończone

  - ościeżnica metalowa, kątowa, wyposażona w uszczelkę ognioodporną,

Posadzki:

Konstrukcja wszystkich posadzek  wg projektu, w dostosowaniu do sposobu użytkowania pomieszczeń, z uwzględnieniem projektowanej charakterystyki energetycznej oraz (jeżeli wymagane) ogrzewania podłogowego.

Pomieszczenia na pobyt dzieci oraz pomieszczenia administracyjne i komunikacja:

Na posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci (z wyłączeniem sanitariatów), komunikacji ogólnej, pomieszczeniach administracyjnych zastosować wykładziny elastyczne naturalne typu linoleum lub ewentualnie homogeniczne wykładziny winylowe ze względu na łatwość utrzymania i czyszczenia, higieniczność, elastyczność, własności antypoślizgowe i antystatyczne, możliwość stosowania przy ogrzewaniu podłogowym i wysoki komfort poruszania się. Zaleca się stosowanie nawierzchni z rolki.

Zastosowane nawierzchnie muszą spełniać, co najmniej następujące wymagania:

posiadać certyfikat CE,

być przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużej intensywności użytkowania 
(w tym do przedszkoli i szkół),

posiadać trwałość określoną normą PN EN 685 w klasie 34,

posiadać klasę antypoślizgowości określoną normą DIN 51139 min. R9,

być przystosowane do stosowania z ogrzewaniem podłogowym,

być naturalnie bakteriostatyczne lub nie sprzyjać rozwojowi bakterii ,

być przystosowany do stosowania chemikaliów o dużym stężeniu oraz środków czyszczących zwłaszcza wysoce alkaicznych (zgodnie z normą PE EN-ISO 26987),

klasa odporności na ogień – zgodnie z projektem warunków ochrony ppoż i normą PN EN 13501-1,

Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym . Przewiduje się, że każdy oddział żłobka będzie posiadał indywidualną kolorystykę.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego, pomieszczenia techniczne:

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego (rozdzielnia posiłków) i w pomieszczeniach technicznych stosować gres w klasie R9 lub R10, z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych w obiektach użyteczności publicznej, zaleca się ciemną, jednolitą, stonowaną kolorystykę – np. kolor grafitowy. Cokół wykonać z płytek podłogowych na wysokość 10cm.

W pomieszczeniach wilgotnych (zaplecze kuchenne) pod płytki wykonać elastyczne, systemowe membrany wodoszczelne z „płynnej folii” o przeznaczeniu do bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. W obszarach, w których zlokalizowane zostaną złączki z wodą, posadzkę wykonać z płytek ceramicznych ze spadkiem, z wpustem ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Sufity:

W większości pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przewiduje się sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w pomieszczeniach na pobyt ludzi z gładzią gipsową.

W salach na pobyt dzieci należy zastosować rozwiązania poprawiające akustykę (zmniejszające współczynnik odbicia dźwięku), np. okładziny z płyt akustycznych, podwieszane panele akustyczne itp.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w miejscach zabudowy kanałów i urządzeń instalacyjnych zastosować sufity podwieszone z płyt GKB, o przeznaczeniu do tego typu pomieszczeń (w pomieszczeniach wilgotnych płyty impregnowane GKBi).

Wyposażenie stałe pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla dzieci:

Wysokość przyborów, w zależności od wzrostu i wieku dziecka:

umywalki na wysokości 50 cm (wzrost < 90cm),

miski ustępowe na wysokości 26 cm (dzieci do 3 lat),

umywalki ceramiczne w kształcie koła, zaokrąglonego prostokąta, lub owalu (pozbawione ostrych narożników 
i kandów), przeznaczonych dla przedszkoli i żłobków, z zestawem montażowym w/g systemu producenta.

baterie jednootworowe, sztorcowe, ze stałą wylewką. Gwarancja na baterię min. 5 lat,

miski ustępowe stojące (kompaktowe) lub wiszące na stelażu do misek ustępowych dla dzieci w komplecie z deską sedesową i przyciskiem spłukującym do stelaża. Deski sedesowe dziecięce, wolnoopadające.

brodzik do mycia dzieci, 80x80 cm, głęboki bez kabiny,

przewijak,

haczyki na ręczniki dla dzieci lub podajniki ręczników papierowych – według wytycznych służb Sanepid,

pomieszczenie/ wyznaczone w łazience do mycia i dezynfekcji nocników:

  - muszla ustępowa ceramiczna – standarowej wielkości

  - basen do mycia nocników – stal nierdzewna

  - półki do przechowywania i suszenia nocników

  - umywalka do rak – standardowej wielkości,

kabina toaletowa dla personelu: wyposażona w muszlę i umywalkę standardowej wielkości,

wszelkie wyposażenie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie projektu wykonawczego.

Podesty wejściowe, schody zewnętrzne i podjazdy dla niepełnosprawnych:

Do budynku należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym. Podesty i podjazdy wykonać w konstrukcji żelbetowej lub betonowej z wykończeniem pasującym do zagospodarowania terenu wokół budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty, słupki itd) ze stali lakierowanej lub nierdzewnej.

Wejścia / zadaszenia wejść:

Przewiduje się co najmniej następujące, niezależne od siebie wejścia:

główne wejście do żłobka w formie loggi  (dla rodziców z dziećmi) – zadaszenie kondygnacją piętra,

wejścia boczne do budynku  – wyposażone w daszki systemowe z poliwęglanu na konstrukcji stalowej

Wejście główne należy wyraźnie zaakcentować i oznaczyć. Wszystkie wejścia, poza wejściami do pomieszczeń obszaru części technicznej i części gospodarczych, zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi stosując zadaszenia zaprojektowane indywidualnie i odpowiadające charakterowi całej elewacji , dopuszcza się zadaszenia podcieniami lub balkonami.

Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia.

wycieraczki zewnętrzne ze stali ocynkowanej (I etap oczyszczania – krata prasowana o prześwitach oczek nie większych niż 15 mm) z piaskownikiem i odpływem, co najmniej na całą szerokość drzwi – przed wejściem głównym i bocznymi.

wycieraczki wewnętrzne systemowe aluminiowe z wkładem winyl-ryps (II etap) i ryps (III etap) w całym pomieszczeniu przedsionka.

#### Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych i mechanicznych

Instalacja wodociągowa

Należy zaprojektować instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Przewody i podejścia do urządzeń i punktów czerpalnych należy zaprojektować z rur wielowarstwowych typu PEX lub polipropylenowych (PP) o połączeniach zaciskanych lub zgrzewanych. Izolacja przewodów - otulinami z pianki polietylenowej przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych).

Zawory odcinające - przelotowe kulowe mosiężne wg PN- 74/M- 75224, na podejściach do baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych należy zamontować zaworki kątowe 3/8"

Na przyborach przewiduje się zamontowanie następującej armatury czerpalnej:

baterie umywalkowe,

baterie zlewozmywakowe,

zawory odcinające dolnopłuków przy miskach ustępowych,

baterie natryskowe ścienne.

Przed grupami przyborów w węzłach sanitarnych przeznaczonych do użytku przez dzieci należy zaprojektować termostatyczne zawory mieszające do wody użytkowej. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji powinna być przystosowana do okresowej dezynfekcji.

W przypadku zastosowania hydrantów wewnętrznych, co Wykonawca rozstrzygnie na etapie realizacji opracowania warunków ochrony ppoż, należy zamontować je z uwzględnieniem rozdzielenia instalacji wody użytkowej i instalacji przeciwpożarowej. Należy przy tym zapewnić ciśnienie w instalacji hydrantowej gwarantującej minimalny wymagany wypływ strumienia wody (1dm/s przy równocześnie działających 2 hydrantach). Instalacja hydrantowa - z rur niepalnych, np. stalowych ocynkowanych łączonych przez złączki gwintowane.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację do przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC-u lub PP-HT o średnicach 40, 50, 75, 110 i połączeniach kielichowych z uszczelką gumową. Instalację kanalizacji podposadzkowej należy zaprojektować i wykonać z rur PVC-u w zakresie średnic 110 i 160mm.

Przewiduje się montaż następujących przyborów sanitarnych:

umywalki ceramiczne,

zlewozmywaki,

miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym,

wpusty podłogowe.

brodziki natryskowe / wpusty podłogowe natryskowe,

wyposażenie technologiczne zaplecza kuchennego.

Armatura czerpalna oraz ceramika sanitarna - w uzgodnieniu z projektantem architektury.

W sanitariatach dla dzieci zastosować miski ustępowe przystosowane dla dzieci do lat 3.

Instalacja grzewcza

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować i wykonać instalację centralnego ogrzewania zasilaną z wewnętrznej kotłowni gazowej przystosowanej do ewentualnej współpracy z odnawialnym źródłem ciepła (panele słoneczne, pompa ciepła – OZE nie objęte zamówieniem)

W pomieszczeniach pomocniczych (technicznych, gospodarczych, socjalnych) dopuszcza się zastosowanie instalacji grzejnikowej zasilanej w systemie rozdzielaczowym. Grzejniki stalowe, płytowe, w pomieszczeniach mokrych w wersji ocynkowanej.

Instalacja wentylacyjna

Zakłada się następujące parametry powietrza w pomieszczeniach:

okres letni: temperatura: 25-30°C; wilgotność względna: nienormowana,

okres zimowy: temperatura powietrza: 20°C; wilgotność względna: nienormowana.

Sposób rozwiązania wentylacji pozostawia się do decyzji na etapie projektowania:

grawitacyjny – niezależne kanały wentylacyjne dla wszystkich pomieszczeń,

mechaniczny z odzyskiem ciepła (rekuperacją).

W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej wywiew powietrza znad urządzeń technologicznych w zapleczu kuchennym oraz z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – niezależny od instalacji wywiewnej ogólnej. Centrale wentylacyjne i instalacje obsługujące pomieszczenia powinny być przystosowane do pracy ze zmienną ilością powietrza w zależności od stopnia wykorzystania pomieszczeń i liczby przebywających w nich osób.

Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić wymogi architektoniczne, szczególnie w zakresie zgodności przyjętych rozwiązań z charakterem przyjętej aranżacji wnętrz, wynikającej z przeznaczenia i sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń.

#### Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

Zasilanie obiektu i rozdzielnica główna RG

Przyłącze energetyczne – istniejące..

W zakresie dokumentacji projektowej należy wykonać bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umożliwiający prawidłowe zasilenie obiektu. Uwzględnić rozwiązania narzucone ekspertyzami rzeczoznawców oraz wynikające z warunków technicznych gestorów sieci

Rozdzielnica RG ma zawierać co najmniej p. poż. wyłącznik prądu, ochronniki przepięciowe, zabezpieczenia WLZ. Ponadto, z rozdzielnicy głównej zasilane są odbiorniki, które winny pracować przy wyłączonym zasilaniu przy pomocy wyłącznika ppoż. Odpływy zabezpieczyć czterobiegunowym wyłącznikiem (lub wyłącznikami) różnicowoprądowym celem ochrony przeciwpożarowej.

Rozdzielnice piętrowe (kondygnacyjne)

Podrozdzielnice wykonać w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować czterobiegunowe rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę przeciwprzepięciową. Zapewnić co najmniej 10% rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody oświetleniowe i gniazd ogólnych) oraz 30% rezerwy wolego miejsca 
do późniejszej rozbudowy. Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30).

Rozdzielnice oddziałowe zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1kV w systemie TN-S.

Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa

Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego należy wykonać jako uziom sztuczny fundamentowy za pomocą taśmy stalowo- cynkowej. Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko występowania korozji galwanicznej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia piorunowego projektant zadecyduje o potrzebie lub braku konieczności wyposażenia obiektu w ochronę odgromową oraz przepięciową zgodnie z normą PN-EN 62305. Wyniki 
i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zawrzeć w projekcie budowlanym.

Oświetlenie

W obiekcie przewiduje się wykonanie następujących rodzajów instalacji oświetlenia:

oświetlenie ogólne,

oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne),

oświetlenie zewnętrzne.

Oświetlenie ogólne

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń za pomocą łączników. W pomieszczeniach socjalnych (toalety, łazienki, szatnie itp.) zabudować oprawy z indywidualnym czujnikiem ruchu. Instalacja oświetleniowa ma być zasilana z wydzielonych obwodów. Instalację zasilającą oświetlenie prowadzić podtynkowo i/lub przestrzeniach nadsufitowych.

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464- 11:2012: „Światło 
i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Przy spełnieniu wartości wielkości takich jak:

poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

olśnienie,

rozkład luminancji,

barwa światła (ma sprzyjać relaksowi, zabawie) i oddawanie barw.

Dobór opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). Należy minimalizować ilość zastosowanych rodzajów opraw oświetleniowych w obiekcie.

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia w obwodach oświetlenia ogólnego Oświetlenie awaryjne realizować w oparciu o autonomiczne oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter (przetwornik) oraz baterię akumulatorów Ni-Cd. Czas działania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) minimum 1 godzina.

Akumulatory muszą być ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania akumulatorów maksymalnie do 24 godzin. Stan ładowania sygnalizowany diodą LED. Napięcie zasilania: 220V–240V, 50–60Hz. Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie ogniw akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego w podwyższonych temperaturach. Stosować wyłącznie oprawy awaryjne ze świadectwami dopuszczenia CNBOP.

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (według PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) powinny gwarantować, aby oświetlenie spełniało następujące wymagania:

oświetlało znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone (oświetlenie od wewnątrz przez wewnętrzne źródło światła LED), aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca,

zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych (stref bezpieczeństwa),

zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego,

posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia podstawowego,

zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach,

zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Oświetlenie zewnętrzne

Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne terenu przed budynkiem i parkingu sterowane przez wyłącznik zmierzchowy z zastosowaniem opraw montowanych na słupach H=3m i na elewacji budynku oraz terenu ogrodu żłobka za pomocą opraw typu „słupek” H=ok 1 m. Oprawy ze źródłami światła LED o temperaturze barwowej 3500- 4000K (ciepła biała). Stosować oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności, o co najmniej IP65 i IK06.

Stosować słupy aluminiowe, anodowane, z wysięgnikami. Podstawy oraz dolna część słupa wraz z otworami na śruby mocujące winny być zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. We wnękach słupów zabudować izolacyjne złącza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w II klasie ochronności z wkładkami topikowymi typu gG. Słupy montować na wkopywanych fundamentach prefabrykowanych.

Instalacje zasilające 400/230 V

Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych, w przestrzeni międzysufitowej a w pomieszczeniach technicznych dopuszczalnie również w korytach kablowych.

Z jednego obwodu nie należy zasilać więcej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostępowe elektryczno- logiczne tzw. PEL-e. Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. 
Z jednego czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 3 obwody gniazd ogólnych.

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 450V/750V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. W pomieszczeniach gdzie na stałe przebywają dzieci należy stosować gniazda 230V z przesłonami torów prądowych oraz z klapką.

#### Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych (niskoprądowych)

Okablowanie strukturalne

W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację systemu okablowania strukturalnego, na bazie którego zostanie uruchomiona sieć komputerowa oraz telefoniczna. Należy zaprojektować i wykonać gniazda przyłączeniowe dla urządzeń sieci bezprzewodowej Wi-Fi – Acces Point. Gniazda te należy umiejscowić w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, jeżeli będzie taka możliwość to należy je zaprojektować i wykonać nad sufitem podwieszanym. Sieć bezprzewodowa ma objąć swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia żłobka.

Główny punkt dystrybucyjny należy zlokalizować w gabinecie dyrekcji. Długość pojedynczego przewodu nie może przekraczać 90 m. Okablowanie prowadzić należy na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych.

Kamery zewnętrzne

Na zewnątrz budynku zaprojektować i zainstalować kamery sieciowe pracujące w technologii IP, obserwujące przyległy teren, wszystkie wejścia i plac zabaw. Kamery zainstalować na narożnikach i załamaniach budynku. Kamery należy zaprojektować i zainstalować w taki sposób, aby monitoringiem objęte było min. 70 % terenu zewnętrznego.

Każdą kamerę należy zamontować w obudowie ochronnej, umocowanej do ściany za pomocą dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urządzeń typu IP, wyposażonej w grzałkę antykondensacyjną. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do zasilania grzałki w obudowie doprowadzić napięcie zasilające 230V. W systemie zastosować kamery kolorowe typu dzień/noc z promiennikiem podczerwieni.

Okablowanie i trasy kablowe

Okablowanie systemu CCTV zaprojektować i wykonać w takim samym standardzie jak sieć komputerową, przewodami skrętkowymi typu FTP kat. 6A 500 MHz. Przewody od strony punktu rejestracji należy zakończyć na panelu w szafie dystrybucyjnej w gabinecie dyrekcji. Przewody przy kamerach należy zakończyć gniazdami przyłączeniowym RJ-45 do których należy wpiąć kamery. Dla kamer zewnętrznych gniazdo powinno zostać zlokalizowane wewnątrz budynku w miejscu niewidocznym dla osób postronnych. Długość pojedynczego przewodu nie może przekraczać 90 m. Okablowanie prowadzić należy na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Przejścia przez ściany zewnętrzne należy wykonać w rurkach osłonowych i zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Niedopuszczalne jest pozostawienie widocznych i nieosłoniętych przewodów.

Rejestrator

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektować i zainstalować rejestrator systemu CCTV. Rejestrator zamontować 
w pomieszczeniu dyrekcji. W systemie zastosować rejestrator wyposażony w twarde dyski typu SATA do zapisu obrazów z kamer. Dyski dobrać tak, aby zapewnić wymagany przez użytkownika czas rejestracji. Minimalny czas przechowywania danych na dyskach wynosić ma 14 dni, przy założeniu zapisu ciągłego i rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę dla każdej kamery. Rejestrator powinien posiadać funkcję ustawienia harmonogramów nagrywania, w tym zmiany ilości klatek na sekundę zgodnie 
z harmonogramem. Rejestrator powinien posiadać min. dwa wejścia oraz min. dwa wyjścia alarmowe podłączone do centrali alarmowej systemu wykrywania włamania i napadu.

System telewizji dozorowej wyposażyć w zasilanie gwarantowane zapewniające ciągłą pracę systemu minimum 12h po utracie zasilania podstawowego. Rejestrator ma umożliwiać archiwizowanie danych na płytach DVD.

Stanowisko monitoringu

Stanowisko podglądu z kamer zainstalować w pomieszczeniu dyrekcji. Stanowisko podglądu ma się składać z min. jednego monitora 22”. Stanowisko monitoringu zaprojektować i zbudować w oparciu o komputer klasy PC lub połączyć monitor bezpośrednio z rejestratorem przewodami HDMI. Należy zapewnić możliwość sterowania funkcjami podglądu poprzez dedykowane oprogramowanie, lub dedykowaną klawiaturę.

System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

W budynku należy zaprojektować i wykonać System sygnalizacji włamania i napadu. System sygnalizacji włamania i napadu ma zapewniać ochronę budynku zgodną z wymaganiami stopnia 2 (grade 2) wg normy PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe.

Systemem sygnalizacji włamania (SWIN) w budynku należy objąć drzwi wejściowe do budynku, wszystkie korytarze, sale zajęciowe i dsale do wypoczynku dzieci oraz wszystkie inne pomieszczenia z oknami i drzwiami zewnętrznymi.

Zaprojektowany i zamontowany system powinien być odporny na wypadek prób uszkodzenia czy demontażu przez osoby niepowołane, jakakolwiek nieautoryzowana próba demontażu urządzeń czy przerwania ciągłości instalacji SWIN spowoduje wszczęcie alarmu wraz z lokalizacją miejsca jego powstania. System alarmowy wykonany powinien posiadać możliwość rozbudowy.

Zaprojektowany system powinien mieć możliwość podziału na min. dwie strefy dozorowe. Strefy dozorowe należy ustalić na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Jako podstawowe elementy w systemie przyjmuje się detektory włamania – czujki PIR oraz czujki magnetyczne (kontaktrony). Informacja o alarmie ma być przekazana w postaci sygnału akustycznego i optycznego, na sygnalizatorach zewnętrznych. System SSWIN powinien umożliwiać przekazywanie informacji o alarmie poprzez sieć telefonii komórkowej przy zastosowaniu odpowiedniej karty SIM.

Należy zapewnić możliwość pracy prac systemu przez 48 godzin po zaniku napięcia zasilania podstawowego.

Detektory

W pomieszczeniach biurowych, holu, szatni i salach dla dzieci należy zaprojektować i zamontować czujki 
o szerokokątnym obszarze pokrycia. Czujki montować w taki sposób aby nie pozostawić widocznych przewodów. Czujki magnetyczne w drzwiach należy przewidzieć jako wpuszczane, nie widoczne dla osób przebywających 
w pomieszczeniu. W tym celu należy wcześniej uzgodnić miejsca montażu z dostawca stolarki drzwiowej. Na drzwiach metalowych należy montować specjalne czujki magnetyczne przeznaczone do takiego typu drzwi.

Manipulatory

Przy wejściu głównym oraz przy wejściu technicznym należy zaprojektować i zamontować manipulatory 
z wyświetlaczem LCD. Manipulator powinien posiadać minimum: wyświetlacz LCD 2x16 znaków, podświetlany podobnie jak jej przyciski, proste i intuicyjne menu systemu, menu obsługiwane jest przez centralny przycisk nawigacyjny. 
Z każdego manipulatora możliwe ma być uzbrojenie i rozbrojenie alarmu w dowolnej strefie.

Centrala alarmowa

Jako główny element zarządzając systemem SWiN zaprojektować i zamontować należy centralę alarmową zainstalowana w pomieszczeniu dyrekcji lub pomieszczeniu technicznym (kotłowni). Centralę wyposażyć 
w akumulatorowe zasilanie rezerwowe. Pojemność akumulatora dobrać na podstawie pomiarów poboru prądu przez system tak, aby zapewnić czas pracy urządzeń min. 48 h bez zasilania z sieci podstawowej 230 V. Centrala ma posiadać modułową konstrukcje, umożliwiającą rozbudowę o dodatkowe moduły urządzeń oraz moduły rozszerzenia.

Centrala ma posiadać możliwość konfiguracji za pomocą klawiatury lub komputera PC. Centrala powinna mieć możliwość zdalnej konfiguracji. Centrala ma mieć możliwość obsługi klawiatur z czytnikiem kart. Centrala ma być zgodna z europejską normą PN-EN 50131-1 stopień 2 i 3.

System wykrywania pożaru SAP

System wykrywania pożaru SAP należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub wytycznymi ochrony p.poż. W przypadku braku systemu SAP zaleca się zamontowanie w pomieszczeniach autonomicznych czujek pożarowych dymowych z sygnałem dźwiękowym.

Dla zabezpieczenia pomieszczeń obiektu przed zagrożeniem pożarowym zaprojektować i wykonać należy system sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). W detektory należy wyposażyć wszystkie pomieszczenia obiektu, przestrzenie między-stropowe, kanały instalacyjne zgodnie z normą PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie, oraz ze specyfikacją PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, oraz zgodnie z zatwierdzonym przez rzeczoznawcę d.s. p.poż operatem przeciw pożarowym. Należy zapewnić wysterowanie wszystkich urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru (klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych, centrale wentylacyjne, wysterowanie drzwi ewakuacyjnych itp.).

Podstawowe funkcje, które będzie realizował system SAP:

wykrycie pożaru w początkowej fazie jego powstawania,

powiadomienie o powstałym zagrożeniu osób przebywających na terenie obiektu,

powiadomienie jednostki PSP (sposób powiadamiania uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji projektu),

automatyczne rozpoczęcie procedur umożliwiających bezpieczną ewakuację osób przebywających na terenie obiektu,

automatyczne rozpoczęcie procedur (sterownie systemami zewnętrznymi – w tym wentylacji) zapewniających zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się ognia i zagrożenia pożarowego na obiekcie,

monitorowanie stanu poprawności działania zewnętrznych systemów bezpieczeństwa pożarowego,

monitorowanie stanów i sygnalizacja stanów nienormalnych urządzeń technicznych i innych instalacji znajdujących się na obiekcie,

przekazywanie informacji o stanie systemu (stanie jego elementów) i stanach alarmowych do innych systemów bezpieczeństwa

Panel zewnętrzny z kamerą

Przy wejściu do żłobka  zaprojektować i zamontować panel zewnętrzny z kamerą. Panel zewnętrzny powinien być wyposażony w kamerę kolorową. Powinien zapewniać możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego oraz posiadać obudowę wandaloodporną Panel powinien być odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Monitor

W salach zajęciowych należy zaprojektować i zainstalować monitory małogabarytowe. Monitor powinien być bezsłuchawkowy, głośnomówiący. Powinien posiadać kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu min. 4". Powinien posiadać płynną regulację parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka). Monitor powinien umożliwiać podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panelu zewnętrznego.

Dzwonek

Do wejścia bocznego doprowadzić instalacje dzwonkową lub dodatkowy panel domofonowy (sygnalizacja dostawy cateringu lub winnego wejścia technicznego)

## Wymagania względem Wykonawcy po zakończeniu robót budowlanych

### Dokumentacja po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 14 dni:

oryginał Dziennika Budowy,

oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania poszczególnych obiektów budowlanych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami,

oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie potrzeby),

protokoły badań i sprawdzeń,

dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

dokumentację rozruchową,

instrukcje eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych i całego obiektu,

inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej.

Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu min. 3 dni robocze przed sporządzeniem protokołu zdawczo – odbiorczego. Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy poszczególnych dokumentacji określi Zamawiający w trybie roboczym.

### Wymagane gwarancje

#### Warunki gwarancji i serwisu:

Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów.

Wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a w przypadku maszyn i pojazdów poruszających się po drogach publicznych posiadające polskie świadectwa homologacji lub świadectwa badań technicznych

Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 3 lat,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie 
i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne działanie przez okres 3 lat, licząc od momentu zakończenia fazy rozruchowej

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania napraw.

Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.

Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.

Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania żłobka.

Sprzęt i wyposażenie żłobka dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Informacje szczegółowe wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem inwestycji przeprowadzając wizję lokalną.

Prace projektowe Wykonawca rozpocznie z chwilą podpisania umowy.

Podstawę do sporządzenia dalszej części dokumentacji projektowej (PB+PW) stanowi niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt koncepcyjny.

Żadna akceptacja Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniach projektowych rozwiązania.

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca, w terminie określonym w niniejszym PFU dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową (PK, PB), STWiORB oraz harmonogram robót budowlanych do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w ustalonych terminach zaopiniuje przedstawioną dokumentację. Żadne zatwierdzenie Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za rozwiązania przyjęte w w/w opracowaniach.

Roboty budowlane Wykonawca rozpocznie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenia na budowę i dopełnieniu niezbędnych procedur administracyjnych.

### Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

#### Prowadzenie robót

Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzane zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową, STWiOR, przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Dopuszcza się zamiany lub zmiany materiałów i technologii budowlanych, elementów i urządzeń pod następującymi warunkami:

  - Inwestor na piśmie wyraża zgodę na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzeżeń,

  - Zamienniki spełniają warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych materiałów i urządzeń oraz wymaganiom projektu wykonawczego

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego mające zastosowanie do prowadzonych robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na obszarze prowadzonych robót. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w przypadku przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

#### Wyroby budowlane

Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie – posiadające stosowne certyfikaty, badania i aprobaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i Dokumentów Technicznych.

  - Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa B.

#### Zagadnienia BHP

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

Pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której wykonywania  nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości BHP. Pracownik musi przejść szkolenie ogólne i stanowiskowe. Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie zgodnie z wykonywaną pracą.

Prace wykonywać zgodnie z projektami organizacji robót zatwierdzonymi przez służby BHP.

Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny i winien mieć aktualne badania UDT

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Dokumenty potwierdzające zgodność zam. budowl. z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów

Kopia decyzji o warunkach zabudowy nr GKI.6730.40.2016 z dn. 11.07.2016 r. wydana przez Burmistrza Krapkowic stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania

## Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych

Mapa stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

## Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością

Kopia dokumentu potwierdzającego prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością stanowi Załacznik nr 3 do niniejszej dokumentacji

## Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Wstępna koncepcja architektoniczna obejmująca rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku i terenu 
w postaci rzutów kondygnacji „0” i „+1” oraz planu zagospodarowania terenu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej dokumentacji.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia stosując się do zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz spełniając wymagania przepisów prawa (ustaw i rozporządzeń) i Polskich Norm w tym przede wszystkim:

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994r. tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz U. 2004 r. nr 92 poz 881 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych 
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080);

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części lokalu stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2013r. poz. 21).

Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia 
na zajęcie pasa drogowego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów 
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

Polskie nory branżowe związane z przedmiotem opracowania

  - PN-B-03007 „Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”

  - PN-EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji”

  - PN-EN 1991-1-1 „Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.”

  - PN-EN 1991-1-2 „Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne –Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.”

  - PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem

  - PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru

  - PN-EN 14080 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania.

  - PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.”

  - PN-EN 1996-1-1 „Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.”

  - PN-EN 1996-3 „ Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.”

  - PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-81/B-03020 „Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

  - PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

  - PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

  - PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

  - PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”

  - PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania”

  - PN-EN ISO 11654 / styczeń 1999: Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku.

  - PN-B-02151-2:87 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku A w pomieszczeniach.

  - PN-B-02151-3/styczeń 1999. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

  - PN-EN 12354-1 Akustyka Budowlana - Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości akustycznych produktów i izolacyjność na dźwięki powietrzne między pomieszczeniami.

  - PN-ISO 1996-2/1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.

  - PN-ISO 1996-3/1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.

## Inne posiadane informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac objętych zamówieniem, w tym prac przygotowawczych w sposób niepowodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy uszkodzeń również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac (również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich), od chwili przekazania placu budowy, aż do chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiającego

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminach określonych w umowie.

Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie oraz przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi.

Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.).

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów na składowisko odpadów i utylizację materiałów pochodzących z demontażu (wg procedur i w terminach określonych w umowie).

Koniec rozdziału II „Część informacyjna PFU”.

KONIEC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO